## Slide 1: ジャイロセンサ 最大誤差量の考え方
ジャイロセンサの誤差要因
  オフセットエラー
    理想的には角速度＝０の時に、ジャイロセンサの出力値も０となってほしいが、実際にはそうならない。
    たとえば、角速度＝1deg/secで回転している場合に、センサ出力値が０と誤検出することがある。 要因としては、センサに対する温度や給電電圧、経年劣化などがあり、このような角速度0点に対して
    オフセットするようなエラーであるため、オフセットエラーと呼ばれる。 ※温度変化がなければ、温度変化を起因とするオフセット成分は無視できる。
  センシティブエラー
    大雑把に言うと量子化誤差。物理量をデジタル値で表現するために発生する。
  リニアリティエラー
    換する際に発生する誤差。
    入力をアナログ値、出力をデジタル値とした際に、
    A/D変換の影響によりきれいな直線にはならない。
    理想直線に対してどの程度ずれているかを示すもの。
input
output
理想直線
オフセットエラー
センシティブエラー
リニアリティエラー